## Slide 1
СТАТИЧЕСКИ
НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА
Часть ii
С
ВГ
Общие сведения
о статически неопределимых системах и их свойствах

## Slide 2
РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ко 2-ой части курса строительной механики
У ч е б н и к и:
1. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. 2008 (2004,1987).
2. Потапов В.Д. и др. Строительная механика. Кн. 1. Статика упругих систем. 2007.
3. Леонтьев Н.Н., Соболев Д.Н., Амосов А.А. Основы строительной механики стержневых
систем. 1996.
4. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. Строительная механика.
Стержневые системы. 1981.
5. Киселёв В.А. Строительная механика. 1987
У ч е б н о- м е т о д и ч е с к и е и з д а н и я :
1. Себешев В.Г. Строительная механика. Часть II. Статически неопределимые системы:
Иллюстративный конспект лекций (УП) [Электронный ресурс]. 2010.
2. Крамаренко А.А. Лекции по строительной механике стержневых систем. Части 3 и 4 (УП).
2002, 2004.
3. Себешев В.Г. Особенности работы статически неопределимых систем и регулирование
усилий в конструкциях (УП). 2009.
4. Себешев В.Г., Чаплинский И.А., Канышев Ю.И. Метод конечных элементов в расчетах сложных
строительных конструкций (УП). 1989.
5. Анохин Н.Н. Строительная механика в примерах и задачах. Часть II. Статически неопределимые
системы (УП). 2007.
6. Себешев В.Г., Вешкин М.С. Расчет статически неопределимых стержневых систем методом
сил и определение перемещений в них (МУ). 2011.
7. Себешев В.Г. Расчет деформируемых стержневых систем методом перемещений (МУ). 2010.
8. Крамаренко А.А., Широких Л.А. Определение перемещений в статически определимых системах.
Статически неопределимые системы (Сборник задач для самостоятельной работы
студентов). 1996
9. Селюков В.М. Расчетно-проектировочные работы по строительной механике. 1989.
10. Клейн Г.К. и др. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики
(статика стержневых систем). 1980.

## Slide 3
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ РАСЧЁТА
СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ ( СНС )
Статически неопределимой называется геометрически
неизменяемая система, для определения силовых факторов
в которой недостаточно одних лишь уравнений равновесия *).
*) В дополнение к уравнениям статики необходимо использовать уравнения
совместности деформаций и/или перемещений и физические зависимости
между статическими и кинематическими ( геометрическими ) величинами.
Степенью статической неопределимости системы называется разность между числом подлежащих определению силовых факторов и количеством независимых уравнений равновесия, которые могут быть записаны для их определения:
nst = nS – nур
=
=
nc
n
nst = nc – n = –W = nл.с.
(при отсутствии ложных связей)
Для плоских
стержневых систем:
nл.с. – число лишних связей
Степень статической
неопределимости системы
равна числу лишних связей в ней.
nst = 3K – H
K – число независимых замкнутых контуров
в расчётной схеме системы, образованных
элементами системы друг с другом и дис-
ком «земля»;
Н – число простых шарниров.

## Slide 4
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ РАСЧЁТА
СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ ( СНС )
Статически неопределимой называется геометрически
неизменяемая система, для определения силовых факторов
в которой недостаточно одних лишь уравнений равновесия *).
*) В дополнение к уравнениям статики необходимо использовать уравнения
совместности деформаций и/или перемещений и физические зависимости
между статическими и кинематическими ( геометрическими ) величинами.
nst = nc – n = –W = nл.с.
(при отсутствии ложных связей)
Для плоских
стержневых систем:
nл.с. – число лишних связей
Степень статической
неопределимости системы
равна числу лишних связей в ней.
nst = 3K – H
K – число независимых замкнутых контуров
в расчётной схеме системы, образованных
элементами системы друг с другом и дис-
ком «земля»;
Н – число простых шарниров.
К1
К2
К3
К4
К5
К = 5
Н = 9
D1
D2
C1
nst = 3*5 – 9 = 6
W = 3*D – ( 2*H + C + C0 )
nst = 6
=
= 3*2 – ( 2*2 + 1 + 7 ) = – 6

## Slide 5
ОБЩИЕ СВОЙСТВА СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ
1. Для расчёта статически неопределимой системы недостаточно одних лишь уравнений равновесия. К ним должны быть добавлены условия ( уравнения )
совместности деформаций и/или перемещений и физические зависимости; т.е. при расчёте СНС рассматриваются все три стороны задачи механики – статическая, геометрическая и физическая.
F
2. Распределение ( поле ) усилий в статически неопределимой системе
зависит не только от воздействий, геометрии и структуры системы,
но и от жёсткостей элементов ( соотношений и, в общем случае,
числовых значений жесткостных характеристик ).
h
A
B
MA + MB = Fh
EI1
EI2
При EI1>EI2
MA > MB
При EI1<EI2
MA < MB
q
q
q
l
ql 2/8
ql 2/8
ql 2/8
3. Кинематические воздействия ( смещения опор, неточности изготовления элементов и монтажа конструкции ), а также изменения температуры
вызывают в статически неопределимой системе изменения силовых факторов
( иначе: СН системы чувствительны в статическом отношении
к кинематическим и температурным воздействиям ).

t
4. Распределение усилий в СНС более равномерное, а перемеще-ния – меньше, чем в подобной ей статически определимой системе при одинаковых воздействиях.

## Slide 6
ОСНОВНЫЕ ( КЛАССИЧЕСКИЕ ) МЕТОДЫ РАСЧЁТА
СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ
Методы расчёта различаются по тому, какие величины принимаются в качестве основных неизвестных.
Основные неизвестные *) –
расчётные величины, после определения которых
все силовые факторы и перемещения
в статически неопределимой системе могут быть найдены
с помощью стандартных процедур
( в частности рассмотрением отдельных элементов ).
*) Используется также термин «лишние неизвестные».
Основные
неизвестные
Метод
расчёта
Характерные
силовые
факторы
М е т о д
с и л
Характерные
перемещения
М е т о д
перемещений
Характерные
силовые факторы
и перемещения
Смешанный
м е т о д
Основная система метода – расчётная схема
( модель задачи ), выявляющая основные неизвестные, выбранные для решения задачи.

## Slide 7
К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
( в скобках даны номера слайдов, в которых можно найти ответы на вопросы;
для перехода к слайду с ответом можно сделать щелчок мышью по номеру в скобках*);
для возврата к контрольным вопросам сделать щелчок правой кнопкой мыши
и выбрать «Перейти к слайду 7» )
1. Что такое статически неопределимая система (СНС)? ( 3 )
2. Какие уравнения и зависимости необходимо использовать в расчёте
статически неопределимой системы? ( 3 )
3. Общие свойства статически неопределимых систем. ( 5 )
4. Что такое степень статической неопределимости nst ? ( 5 )
Чему равна nst ? ( 5 )
5. По каким формулам можно вычислять nst для плоских стержневых
систем? ( 5 )
6. Чем различаются методы расчёта СНС? ( 6 )
7. Что называется основными неизвестными в расчёте СНС? ( 6 )
8. Каковы основные (классические) методы расчёта СНС? ( 6 )
9. Что принимается в качестве основных неизвестных в каждом из них?
Перечислить. ( 6 )
10. Что такое основная система метода расчёта деформируемой статически
неопределимой системы? ( 6 )
____________________________________________________________
*) Только в режиме «Показ слайдов».