## Slide 1
СТАТИЧЕСКИ
НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА
Часть ii
С
ВГ
Расчёт СНС методом сил

## Slide 2
Метод сил –
метод расчёта статически неопределимых систем,
в котором основными неизвестными являются
реакции лишних связей
( характерные силовые факторы ).
Основная система метода сил –
геометрически неизменяемая и, как правило, статически определимая система, получаемая из
рассчитываемой СНС путём удаления лишних связей
с приложением вместо них реакций этих связей
( основных неизвестных X ).
Обозначение основных неизвестных метода сил –
X1 , X2 ,…, Xi ,…, Xn .
ОСМС – расчётная (физическая) модель задачи определения усилий в СНС методом сил.
ОСМС = РСНС – ЛС + Х
РСНС – рассчитываемая статически неопределимая система;
ЛС – лишние связи;
Х – основные неизвестные.

## Slide 3
Х
Л и н е й н ы е
Угловые
ИЗОБРАЖЕНИЕ НА СХЕМЕ ОСНОВНОЙ СИСТЕМЫ
ОСНОВНЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ Х –
реакций различных удаляемых лишних связей –
внешних и внутренних, линейных и угловых
У д а л я е м ы е с в я з и
в н е ш н и е в н у т р е н н и е
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

## Slide 4
Выбор основной системы метода сил
Для одной и той же рассчитываемой статически неопределимой системы ( РСНС ) возможно бесчисленное множество вариантов основной системы метода сил ( ОСМС ).
nst = 3K – H =
= 3*2 – 3 = 3
X1
X2
X3
X1
X2
X3
X2
X3
X1
X2
X3
X1
X2
X3
ГИС !
Рекомендации по рациональному выбору
основной системы МС:
2. Нежелательно удалять линейные связи, особенно внешние. Предпочтительнее
удаление угловых связей ( введение цилиндрических шарниров ).
1. Основная система должна по возможности минимально
отличаться по общему характеру своей работы
от рассчитываемой СНС.
3. Для упрощения расчёта лучше выбирать основную систему с максимально
простой структурой ( если возможно, то с главными и второстепенными
частями ).
4. Связи целесообразно удалять в узлах системы ( включая опорные ).
5. Если рассчитываемая СНС симметричная, то выгодно выбирать
симметричную основную систему.
Рациональный вариант

## Slide 5
Канонические уравнения метода сил
0 < X1< 2ql
– уравнения, предназначенные для определения основных неизвестных Х
Условие эквивалентности ОСМС и РСНС – кинематическое:
равенство перемещений в ОСМС и РСНС по направлениям связей,
реакции которых приняты за основные неизвестные
( иначе – по направлениям основных неизвестных X1 , X2 ,…, Xi ,…, Xn ):
Р С Н С
VA = (3/8) ql
q
A
B
VC = (3/8) ql
VB = (5/4) ql
l
l
С
ql 2/8
О С М С
q
A
B
1F
С
B
1X
МРСНС
МОСМС
X1= 2ql
X1= 0
Если X1 = VB , то
НДС ОСМС = НДС РСНС
( при истинном значении
основного неизвестного
основная система эквивалентна
рассчитываемой СНС при одинаковых
заданных воздействиях ).

## Slide 6
Канонические уравнения метода сил
Кинематическое условие эквивалентности ОСМС и РСНС :
Перемещение
в основной системе
Перемещение
в рассчитываемой СНС
по направлению
i-го основного неизвестного ( Xi )
от заданных воздействий и одновременно ( в ОСМС )
от реакций всех удалённых лишних связей.
Если удалённая i-я связь –
недеформируемая (жёсткая),
Полное перемещение в основной системе
по направлению i-го основного неизвестного ( Xi )
от заданных воздействий и реакций X1 ,…, Xn
всех удалённых лишних связей.
Примечание:
при наличии
упругих связей
они не удаляются,
а сохраняются как
упругие элементы
ОСМС:
c
По принципу суперпозиции: i = iX + i
От всех Х
От заданных
воздействий
c
c
Xi

## Slide 7
Канонические уравнения метода сил
Кинематическое условие эквивалентности ОСМС и РСНС :
По принципу независимости воздействий:
Хk
i = iF + it + ic .
Хk =?
Хk = 1
ik
Xi
Xk
ik – перемещение в ОСМС
по направлению Xi от Xk= 1
Xk = 1
От X1 , …, Xk , …, Xn
одновременно
0
Направление Xi
k
i – перемещение в ОСМС
по направлению Xi от
заданных воздействий

Направление Xi
t
(j)
Канонические
уравнения
метода сил
=?

## Slide 8
Канонические уравнения метода сил
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Система канонических уравнений метода сил ( КУМС ) в целом выражает условия
кинематической эквивалентности рассчитываемой СНС и основной системы МС
при заданных воздействиях и истинных основных неизвестных Х.
3. Свободный член i i-го КУМС – перемещение в ОСМС по направлению i-го основного
неизвестного ( Xi ) или, что то же самое, по направлению i-й удалённой лишней связи
от заданных воздействий ( силовых, температурных, кинематических ).
4. Слагаемое ik Xk i-го канонического уравнения – перемещение в ОСМС по направлению
i-го основного неизвестного Xi ( по направлению i-й удалённой лишней связи ) от основ-
ного неизвестного Xk ( реакции k-й удалённой лишней связи ).
5. Коэффициент ik при неизвестном Xk в i-м каноническом уравнении – перемещение
в ОСМС по направлению i-го основного неизвестного Xi ( по направлению i-й удалённой
лишней связи ) от единичного k-го основного неизвестного ( Xk = 1 ).
2. i-е каноническое уравнение отрицает полное ( совместное от заданных воздействий и
всех основных неизвестных Х ) перемещение в ОСМС по направлению i-го основного
неизвестного ( Xi ) или, что то же самое, по направлению i-й удалённой лишней связи.

## Slide 9
Канонические уравнения метода сил
–
матрица внешней упругой
податливости ОСМС
по направлениям
основных неизвестных X
( квадратная размерами n*n )
В матричной форме:
вектор
основных
неизвестных
X
– вектор
перемещений в ОСМС
по направлениям
основных неизвестных X
от заданных воздействий
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

## Slide 10
Канонические уравнения метода сил
ik ( i, k = 1,…, n )– единичные перемещения в ОСМС ( перемещения от единичных
силовых воздействий );
Смысл, способы определения и свойства коэффициентов
и свободных членов КУМС
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
ii ( i = 1,…, n ) – собственные единичные перемещения ( главные коэффициенты КУМС );
ik ( i, k = 1,…, n; i = k )– побочные единичные перемещения в ОСМС.
X1
Xi
Xk
Xn
Xk= 1
О С М С
Направление Xi
Направление Xn
1k
ik
kk
nk
От Xk = 1
k

## Slide 11
Канонические уравнения метода сил
ik ( i, k = 1,…, n )– единичные перемещения в ОСМС ( перемещения от единичных
силовых воздействий );
ii ( i = 1,…, n ) – собственные единичные перемещения ( главные коэффициенты КУМС );
ik ( i, k = 1,…, n; i = k )– побочные единичные перемещения в ОСМС.
X1
Xi
Xk
Xn
О С М С
Направление Xn
i
От Xk = 1

k
1
Направление Xk
n
F
(j)
Направление Xi
i( i = 1,…, n ) – перемещения в ОСМС
от заданных воздействий
t
От F, t, c
Смысл, способы определения и свойства коэффициентов
и свободных членов КУМС
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

## Slide 12
Канонические уравнения метода сил
ik ( i, k = 1,…, n )– перемещения в ОСМС от единичных силовых воздействий
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
От Xk = 1
i( i = 1,…, n ) – перемещения в ОСМС от заданных произвольных воздействий
От F, t, c
Смысл, способы определения и свойства коэффициентов
и свободных членов КУМС
по формуле Максвелла-Мора:
по формуле Максвелла-Мора:
Возможно: по методу начальных параметров ( для балок и т.п. СНС ) и др. способами.

## Slide 13
Канонические уравнения метода сил
1. ii > 0 ( i = 1,…, n )– главные коэффициенты ( собственные единичные перемещения
в ОСМС ) – существенно положительные.
Смысл, способы определения и свойства коэффициентов
и свободных членов КУМС
Свойства коэффициентов КУМС:
2. Побочные коэффициенты ( побочные единичные перемещения в ОСМС ) попарно равны
( по теореме Максвелла ): ik = ki ( i = 1,…, n; i = k ) – и могут быть положительными,
отрицательными и равными 0; следствие : матрица внешней податливости  симмет-
рична относительно главной диагонали.
3. Матрица коэффициентов  – положительно определённая: Det (  ) > 0;
Проверки коэффициентов КУМС:
а) универсальная ( проверка
всех коэффициентов ):
(?)
б) построчная ( проверка
коэффициентов i-го КУ ):
(?)
Ss , Rj,s – суммарные единичные силовые факторы ( внутренние усилия и реакции
упругих связей в суммарном единичном состоянии ОСМС –
от одновременно действующих X1 = 1 , …, Xk = 1 , …, Xn = 1 ).

## Slide 14
Канонические уравнения метода сил
Смысл, способы определения и свойства коэффициентов
и свободных членов КУМС
Свойство свободных членов КУМС:
перемещения iв ОСМС от заданных воздействий могут быть
положительными, отрицательными и равными 0;
все свободные члены не должны быть одновременно нулевыми.
Проверка свободных членов КУМС:
(?)

## Slide 15
Канонические уравнения метода сил
Определение основных неизвестных и искомых усилий
в рассчитываемой СНС. Проверка результатов расчёта
Решение КУМС:
Силовые факторы в РСНС
В а р и а н т 1
(j)
t
Xk
Xn
О С М С
X1
Xi
F
Расчёт основной системы на заданные воздействия и найденные основные
неизвестные Х
В а р и а н т 2
Использование ранее уже
определённых усилий
в единичных состояниях
ОСМС и от заданных воздействий
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В а р и а н т 3
Для систем
с преобладающим изгибом
( рам, балок и др. )
от Xk = 1
от Xk = 1
N
из условий рав-
новесия узлов
П р и м е ч а н и е
В случае использования статически определимой основной системы ( n = nst ) усилия в ней от температурных и кинематических воздействий не возникают, тогда
в вариантах 2 и 3 вместо S и M используются SF и MF .

## Slide 16
Канонические уравнения метода сил
Проверка результатов расчёта СНС методом сил
(?)
Статическая проверка
Проверка
равновесия
системы в целом
узлов
отсечённых частей
Кинематическая
( деформационная )
проверка
Сущность: контроль выполнения исходного
условия кинематической эквивалентности
РСНС и ОСМС ( поэтому кинематическая проверка – главная в методе сил ).
При
найденных
усилиях S
Универсальная проверка:
Частные проверки:
(?)
Сокращённый вариант кинематической проверки
Универсальная проверка:
Частные проверки:
(?)
(?)

## Slide 17
К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
( в скобках даны номера слайдов, в которых можно найти ответы на вопросы;
для перехода к слайду с ответом можно сделать щелчок мышью по номеру в скобках*);
для возврата к контрольным вопросам сделать щелчок правой кнопкой мыши
и выбрать «Перейти к слайду 16» )
1. Что принимается за основные неизвестные в методе сил? ( 2 )
2. Что такое основная система метода сил (ОСМС)? Является ли обязательным требо-
вание геометрической неизменяемости ОСМС? А статической определимости? ( 2 )
3. Какую роль играет основная система в расчёте СНС методом сил? ( 2 )
4. Сколько различных вариантов ОСМС может быть предложено для расчёта некоторой
заданной СНС? ( 3 )
5. Рекомендации по выбору рационального варианта ОСМС, их смысл и эффект от их
реализации ( 3 ) .
6. Каковы особенности ОСМС при удалении лишних связей:
– в местах расположения упругих опор? ( 5 )
– в местах, где заданы кинематические воздействия (смещения связей)?
7. Какие условия (требования) положены в основу вывода уравнений метода сил? ( 4 )
8. Каковы по изначальному смыслу канонические уравнения метода сил (КУМС) –
статические, кинематические или физические? ( 4 )
9. Варианты записи канонических уравнений метода сил:
а) в обычной форме – компактное и развёрнутое представления ( 7 ) ;
б) в матричной форме – поэлементная и укрупнённая записи ( 8 ) .
10. Раскрыть смысл:
а) системы КУМС в целом ( 7 ) ;
б) произвольного (i-го) канонического уравнения ( 7 ) ;
в) левой части i-го канонического уравнения ( 7 ) ;
г) свободного члена i-го канонического уравнения i (iF , it , ic ) ( 7 ), ( 10 ) ;
д) слагаемого ik Xk ( 7 ) ;
е) коэффициента ik ( 7 ), ( 9 ) .
11. Как называется и какой смысл имеет матрица  коэффициентов КУМС? ( 8 )
*) Только в режиме «Показ слайдов».

## Slide 18
К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
( в скобках даны номера слайдов, в которых можно найти ответы на вопросы;
для перехода к слайду с ответом можно сделать щелчок мышью по номеру в скобках*);
для возврата к контрольным вопросам сделать щелчок правой кнопкой мыши
и выбрать «Перейти к слайду 17» )
12. Как называются и какой смысл имеют коэффициенты ii ? Коэффициенты ik ? ( 9 )
Обозначить на схеме ОСМС и истолковать смысл ik (i и k – по заданию) и/или iF .
13. Свойства компонентов матрицы . Теорема о взаимности единичных перемещений
в ЛДС (теорема Максвелла). ( 12 )
14. Какой должна быть сумма компонентов матрицы  положительной, отрицательной,
равной 0, любой? ( 12 )
15. Способы определения коэффициентов и свободных членов КУМС ( 11 ) .
16. Формулы для вычисления ik , i , iF , it , ic в общем случае ( 12 ) .
17. Как выполняются универсальная и построчная проверки коэффициентов КУМС? ( 12 )
18. Свойства свободных членов канонических уравнений. Как проверяется правильность
вычисления свободных членов КУМС при разных видах воздействий (силовом,
температурном, кинематическом)? ( 13 )
19. Почему канонические уравнения метода сил являются разрешающими уравнениями
задачи расчёта СНС (синтезом статической, геометрической и физической сторон
задачи)? – см. лекцию «Смешанный метод расчёта СНС»
20. Как после вычисления основных неизвестных Х (решения КУМС) определяются
искомые силовые факторы в заданной СНС (3 варианта)? ( 14 )
21. Особенности вычисления искомых силовых факторов при температурных
воздействиях и смещениях связей в случае использования статически определимой
основной системы МС ( 14 ) .
22. Полная проверка результатов расчета СНС методом сил, ее составные части. ( 15 )
23. Какая из частей полной проверки результатов расчета – статическая или кинемати-
ческая – является главной и почему? ( 15 )
24. Содержание и приемы статической проверки ( 15 ) . Могут ли выполняться условия
равновесия при наличии ошибок (каких?) в решении задачи?
25. Сущность и техника выполнения кинематической (деформационной) проверки
результатов расчета СНС методом сил ( 15 ) .
*) Только в режиме «Показ слайдов».