## Slide 1
СТАТИЧЕСКИ
НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СИСТЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА
Часть ii
С
ВГ
Расчёт деформируемых систем
методом перемещений
4

## Slide 2
П л а н - а л г о р и т м расчёта деформируемой системы методом перемещений
Этап (шаг)
С о д е р ж а н и е
1. Выявление степени
кинематической неопределимости
Назначение расчётных узлов; определение nk = n + n( n3nж.у. – для
плоской системы; n – с помощью шарнирной системы ( Ш.С. ) : n= Wш.с. )
2. Выбор основной
системы метода пе-ремещений (ОСМП)
Введение угловых связей в жёсткие расчётные узлы и линейных связей
по направлениям принимаемых за основные неизвестные линейных перемещений расчётных узлов. Номинация основных неизвестных Z
3. Запись
канонических
уравнений
метода переме-
щений (КУМП)
Условия статической эквивалентности РС и ОСМП: Ri = 0, i = 1, …, n
О б ы ч н а я ф о р м а
М а т р и ч н а я ф о р м а
4. Единичные
состояния ОСМП
Определение деформаций элементов ОСМП (с учётом условий совместности) и внутренних силовых факторов oт Zk = 1, k = 1, …, n
5. Вычисление
коэффициентов КУМП
Вычисление единичных реакций rik (с использованием табличных данных)
а) статическим способом;
б) кинематическим способом:
6. Действительное
состояние ОСМП
Определение внутренних силовых факторов
от заданных воздействий (с использованием табличных данных)
7. Вычисление
свободных членов КУМП
а) статическим способом;
б) кинематическим способом:
Вычисление реакций Ri  от силовых, температурных и кинематич. воздействий

## Slide 3
8. Проверки
коэффициентов
и свободных
членов КУМП
Суммарное единичное состояние ОСМП – от одновременных смещений введенных связей Z1 = 1, Z2 = 1, …, Zn=1; определение суммарных единичных ВСФ
б) построчная проверка коэффициентов
(при отрицательном результате универсальной проверки)
о б ы ч н а я ф о р м а
м а т р и ч н а я ф о р м а
Проверка свободных членов канонических уравнений МП:
Проверка коэффициентов канонических уравнений МП:
а) универсальная проверка коэффициентов
9. Определение
основных
неизвестных Z
(решение КУМП)
П л а н - а л г о р и т м расчёта деформируемой системы методом перемещений
Этап (шаг)
С о д е р ж а н и е

## Slide 4
10. Вычисление
искомых
усилий
С т а т и ч е с к а я п р о в е р к а
( п р о в е р к а р а в н о в е с и я )
11. Проверки
результатов
расчёта
К и н е м а т и ч е с к а я ( деформационная ) п р о в е р к а – для СНС
а) системы в целом;
б) узлов;
в) выделенных частей
а) о б щ а я
б) ч а с т н ы е
П л а н - а л г о р и т м расчёта деформируемой системы методом перемещений
Этап (шаг)
С о д е р ж а н и е

## Slide 5
Z1
Z2
F
q
Z1= 1
F
q
1
2
r21
r11
k = 1
Z2= 1
r22
r12
k = 2
Единичные состояния основной системы
R2F
R1F
F
Грузовое состояние ОСМП
M1
M2
MF
(кН*м)
F = 40 кН
q = 15 кН/м
П р и м е р
EI
3EI
1,5EI
3
3
3
4 м
nk = n + n = 1 + 1 = 2
ОСМП
1
2
1
Тип 2
2
Тип 2
3
Тип 1
b2
b1
e1
e2
b3
e3
Канонические уравнения:
1,1
2,1
3,1
1,1= 5/3
2,1= 1
3,1= 4/3
i1 = 1,2i0
i2 = 2i0
i3 = i0
3i11,1/l1= 1,2i0
3i22,1/l2= i0
6i33,1/l3= 2i0
3i2= 6i0
4i3= 4i0
2i3= 2i0
r21= – i0
r12= r21= – i0
r22= 10 i0
37,5
R1F = 27,5 кН; R2F = 25 кН*м
1,9i0 Z1 – i0 Z2 + 27,5 = 0,
– i0 Z1 + 10i0 Z2 + 25 = 0.
Z1 = –16,667/i0 ; Z2 = –4,167/i0
M = M1Z1 + M2Z2 + MF

## Slide 6
Z1
Z2
F
q
Z1= 1
F
q
1
2
r21
r11
k = 1
Z2= 1
r22
r12
k = 2
Единичные состояния основной системы
R2F
R1F
F
Грузовое состояние ОСМП
M1
M2
MF
(кН*м)
F = 40 кН
q = 15 кН/м
П р и м е р
EI
3EI
1,5EI
3
3
3
4 м
nk = n + n = 1 + 1 = 2
ОСМП
1
2
1
Тип 2
2
Тип 2
3
Тип 1
b2
b1
e1
e2
b3
e3
1,1
2,1
3,1
1,1= 5/3
2,1= 1
3,1= 4/3
i1 = 1,2i0
i2 = 2i0
i3 = i0
3i11,1/l1= 1,2i0
3i22,1/l2= i0
6i33,1/l3= 2i0
3i2= 6i0
4i3= 4i0
2i3= 2i0
r21= – i0
r12= r21= – i0
r22= 10 i0
37,5
R1F = 27,5 кН; R2F = 25 кН*м
M = M1Z1 + M2Z2 + MF
M
(кН*м)
58,333
5,833
3,333
45
20

## Slide 7
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ
МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Особенности, обусловленные
видом воздействия
Особенности, связанные
с типом рассчитываемой системы
(характером работы элементов)

## Slide 8
а) обусловленные видом воздействия
Вид воздействия
Канонические уравнения
Свободные члены КУМС
Основные неизвестные
Искомые усилия
Кинематичес-кая проверка
Силовое
( F )
Температур-ное
( t )
Кинемати-ческое
( с )
Инвариант – матрица внешней жёсткости ОСМП
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ
МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

## Slide 9
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ
МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Только узловые нагрузки
ОСМП
(общий случай
работы элементов)
Концевые усилия
SF = 0
RF = – cтFu
t
Fx,t
Fy,t
Mt
RF,t (1)
RF,t (2)
RF,t (3)
RF,t = – Fu,t
RF = – Fu
r * Z = Fu
S = Ka* (aтKa)–1Fu
Приведение заданных воздействий
к расчётным узловым нагрузкам
F1
F1
F2
F2
F2
F2
q
q
M
M
t
t
ОСМП
a
a
H
H0
l / 2
l / 2
F2 l / 8
qH2/12
1)
2)
1)
1
2
3
4
1,5 EIрtnr / h
M
2
3
4
5
5
Fx,2
1
M2
M1
Fy,1
Fx,1
Fx,3
Fx,4
Fy,2
Fy,3
M3
Fy,4
Fy,5
M4
Fx,5
y
x
Расчётные узловые
нагрузки
Fx,1= F1+ qH/2; Fy,1= – F2/2; M1= F2l /8 – qH2/12
Fx,2= 0; Fy,2= –F2/2; M2= M – F2l /8
Fx,3= –EAрt0; Fy,3= –1,5 EIp * tnr /(ha); M3= 1,5 EIp * tnr /h
Fx,4= EAрt0 + 3EIc(1)/(H+H0)3; Fy,4= –1,5 EIp * tnr /(ha) – EAc(1)/(H+H0);
M4 = –1,5 EIp * tnr /h – 3EIc (1)/(H+ H0)2
Fx,5= 0; Fy,5= 2* 1,5 EIp * tnr /(ha)
S = Ka* (aтKa)–1Fu + S
а) обусловленные видом воздействия

## Slide 10
б) обусловленные типом системы (характером работы элементов)
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ
МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
…
Балки
…
– на податливых (деформируемых) опорах
– на жёстких (недеформируемых) опорах
r = aт S0
– при силовых воздействиях
– при заданных смещениях связей
При отсутствии смещений связей:
Для элемента 1-го типа:
Для элемента 2-го типа:
Фермы
nk = 3У – nж.о.с.– для пространственной
фермы
nk = 2У – nж.о.с.– для плоской
фермы
Все элементы – 3-го типа
Элементы – 1-го и 2-го типов
r = aт S0
– при силовых воздействиях
– при заданных смещениях связей
– при изменениях температуры
aт Sс
т Mt
– при изменениях температуры
(l )т Nс
(l )т Nt
Nj,t = – EAj j t0j ; Nc = KN * lc
Для элемента 3-го типа:
ж.о.с. – жёсткие
опорные
связи

## Slide 11
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ
МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Р а м ы – при использовании гипотезы
– при изменении температуры
t = tnr + t0
t
t0
tnr
Mtnr
Mt0
Mt = Mtnr + Mt0
Rt
Z
S
M
Q
N
– при смещениях связей
(c)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(c) = 

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
M
M
Mc = M + M
Rc
Z
S
M
Q
N
б) обусловленные типом системы (характером работы элементов)

## Slide 12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ОСНОВНЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ
(ЛИНЕЙНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НЕИЗВЕСТНЫХ)
В РАСЧЁТАХ ДЕФОРМИРУЕМЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Групповыми основными неизвестными метода перемещений называются
линейные комбинации перемещений расчётных узлов –
группы углов поворота и линейных перемещений.
Переход от исходных неизвестных Z к новым (групповым) неизвестным :
– матрица линейного
преобразования
неизвестных
Канонические уравнения:
Коэффициенты и свободные члены уравнений:
Групповые основные неизвестные:
Искомые усилия:

## Slide 13
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ОСНОВНЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ
МЕТОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В РАСЧЁТАХ СИММЕТРИЧНЫХ СИСТЕМ
Основная система с исходными основными неизвестными Z = [ Z1 Z2 …Zi … Zk … Zn ]т
Связь между исходными неизвестными Z
и новыми ( групповыми ) неизвестными :
Матрицы линейного преобразования неизвестных:
Новые (групповые) основные неизвестные:
С
С
Zi
Zk
Zk +1
Zi +1
С

## Slide 14
Канонические уравнения:
Вектор
основных
неизвестных:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ОСНОВНЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ
МЕТОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В РАСЧЁТАХ СИММЕТРИЧНЫХ СИСТЕМ
Новые (групповые) основные неизвестные:
С
При симметричном воздействии
(нагрузке)
При обратносимметричном (антисимметричном) воздействии
(нагрузке)
С
Реакции связей, соответствующие
групповым неизвестным
– из условия симметрии
Аналогично

## Slide 15
Канонические уравнения:
Вектор
основных
неизвестных:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ОСНОВНЫХ НЕИЗВЕСТНЫХ
МЕТОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В РАСЧЁТАХ СИММЕТРИЧНЫХ СИСТЕМ
Новые (групповые) основные неизвестные:
С
При симметричном воздействии
(нагрузке)
При обратносимметричном (антисимметричном) воздействии
(нагрузке)
С
Реакции связей, соответствующие
групповым неизвестным,
от заданных воздействий

## Slide 16
РАЗЛОЖЕНИЕ НАГРУЗКИ И РАЗДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПО ОСИ СИММЕТРИИ
С
С
С
F
q
M
q / 2
q / 2
q / 2
q / 2
F/ 2
F/ 2
F/ 2
F/ 2
M / 2
M / 2
M / 2
M / 2
Симметричная составляющая нагрузки
Обратносимметричная составляющая нагрузки

## Slide 17
РАЗЛОЖЕНИЕ НАГРУЗКИ И РАЗДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПО ОСИ СИММЕТРИИ
С
С
С
F
q
M
q / 2
q / 2
q / 2
q / 2
F/ 2
F/ 2
F/ 2
F/ 2
M / 2
M / 2
M / 2
M / 2
Симметричная составляющая нагрузки
Обратносимметричная составляющая нагрузки
Условия по
перемещениям
на оси симметрии
u = 0
= 0
u = 0
v = 0
v = 0
Моделирование
половины системы
С
q / 2
F/ 2
M / 2
С
q/ 2
F/ 2
M / 2
nk = 4 (2)
nk = 3
( nst = 5 )
( nst = 4 )

## Slide 18
К о н т р о л ь н ы е в о п р о с ы
( в скобках даны номера слайдов, в которых можно найти ответы на вопросы;
для перехода к слайду с ответом можно сделать щелчок мышью по номеру в скобках*);
для возврата к контрольным вопросам сделать щелчок правой кнопкой мыши
и выбрать «Перейти к слайду 18» )
1. Особенности расчёта деформируемых систем методом перемещений:
а) обусловленные характером воздействия (силовое, температурное,
кинематическое) ( 8 ) ;
б) только при узловых нагрузках ( 9 ) ;
в) для СНС разных типов (балки, рамы, фермы, комбинированные системы) ( 10 – 11 ) .
2. Приведение заданных воздействий к расчётным узловым нагрузкам ( 9 ) .
3. Использование групповых основных неизвестных в расчётах методом
перемещений ( 12 ) .
4. Особенности группировки неизвестных в симметричных системах ( 13 ) .
5. Особенности реакций связей в единичных состояниях ОСМП ( 14 ) и при заданных
воздействиях ( 15 ) .
6. Какие упрощения в расчёте симметричной системы методом перемещений даёт
использование групповых неизвестных:
а) при произвольных воздействиях? ( 14 )
б) при воздействиях, обладающих прямой или обратной симметрией? ( 14 )
7. Расчёт симметричной системы с использованием разделения на части по оси
симметрии:
а) какие преобразования заданных воздействий (нагрузок и др.) должны быть выполнены предварительно? ( 16 )
б) как моделируется в схеме рассчитываемой половины системы влияние отбрасываемой другой части? ( 17 )
в) чем отличаются схемы половины симметричной системы в расчётах на симметричную и обратносимметричную составляющие заданного воздействия? ( 17 )
*) Только в режиме «Показ слайдов».